Рис.1 Тягово-сцепное устройство 8220

Примечание: детали, помеченные * входят в пакет с комплектующими.

4. монтаж на автомобиль

Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях автосервиса.

  - Снять задний бампер и буферный брус. Из нижних полок лонжеронов удалить пластиковые заглушки (при наличии). Очистить штатные отверстия в нижних полках лонжеронов от закрывающей их ленты (при наличии).

  - Вставить накладки с гайками в лонжероны, совместив отверстия в лонжеронах с отверстиями в гайках.

  - Закрепить сьемные боковые кронштейны (правый и левый соответственно рис.1) к нижним полкам лонжеронов болтами М12х1.25х35, подложив под головки болтов шайбы 12.65Г и шайбы12х36. Крепеж не затягивать.

  - Закрепить балку ТСУ к съемным боковым кронштейнам болтами М12х45 и гайками М12. Под головки болтов подложить шайбы 12х24, под гайки - шайбы  12.65Г и шайбы 12х24. К приварным гайкам крепить болты М12х1,25х45, подложив под головки болтов шайбы 12.65Г и шайбы 12х24.  Крепеж не затягивать.

  - Внимание! Сцепной шар должен располагаться строго вдоль продольной оси автомобиля.

  - Произвести затяжку крепежа, предварительно смазав резьбу любой консистентной смазкой.

- Момент затяжки М12– 8,0…10,0 кгсм

  - Установить снятые детали на место.

  - Закрепить сцепной шар и кронштейн крепления розетки к кронштейнам шара болтами М12х1,25х75 и гайками М12х1,25 самостоп.

Внимание: после 4-х кратного применения самостопорящиеся гайки необходимо заменить на новые!

Произвести затяжку крепежа, предварительно смазав резьбу любой консистентной смазкой

- Момент затяжки М12 самостоп.- 8,0…10,0 кгсм

  - Подсоединить провода ТСУ к электропроводке  автомобиля (в условиях автосервиса).

  - Подключить аккумуляторную батарею и проверить действие приборов освещения и световой сигнализации прицепа.

- правила эксплуатации и технического обслуживания.

  - Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре  болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Подтяжку болтовых соединений ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

  - Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой или надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с а/м шар должен быть смазан консистентной смазкой.

  - После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить страховочную связь автомобиля с прицепом, используя отверстие А в правом кронштейне шара ТСУ. Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установленных страховочных цепей (тросов).

Не допускается буксировка прицепов полной массой более 1200 кг и со скоростью, превышающей 90 км/час.

  - 6.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - ООО "ТРЕЙЛЕР" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несёт ответственность за безопасность и надёжность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

  - Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ и подписью продавца.

Этикетку предприятия-изготовителя на ТСУ сохранять до окончания гарантийного срока.

  - Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве

  - Предложения и замечания просим направлять по адресу:

142800 Московская обл., г.Ступино, ул.Военных строителей, д.3

тел/факс: (496) 642-01-16, 647-54-44  e-mail: treilerstupino@yandex.ru

## свидетельство о приёмке

ТСУ 8220 изготовлено ООО "ТРЕЙЛЕР" в соответствии с техдокументацией, проверено ОТК и признано годным к эксплуатации.

## свидетельство о продаже

(заполняет продавец)

Продано

(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи                                     	          Подпись

(число, месяц, год)                                   (продавец)

Штамп организации, продавшей

| Тел.: (4812) 600-323, (4812) 600-310, 64-64-00 Г. Смоленск ул. Тенишевой д.6, Ново-Московская 2/8 E-mail: info@pricep67.ru сайт: www.pricep67.ru |  |
| --- | --- |

Тягово-сцепное устройство ТСУ 8220 (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей Чери Тигго 5 (Т21) 2WD с 2014 г.в. с буксируемым прицепом полной массой до 1200 кг.

Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН №55-01.

1. технические данные

| Класс и тип сцепного устройства | А50-Х (шаровой наконечник) |
| --- | --- |
| Диаметр сцепного шара, мм | 50 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | 1200 |
| Параметр D, не более, кН | 6,5 |
| Параметр S (максимальная вертикальная нагрузка), кг | 60 |
| Масса ТСУ, кг | 16.1±0,5 |

- комплект поставки

| 2.1 ТСУ 8220 в сборе (рис.1) | 1 шт. |
| --- | --- |
| 2.2 Пакет с комплектующими (см. рис.1) | 1 шт. |
| Защитный колпак | 1 шт. |
| 2.3 Паспорт (руководство по установке и эксплуатации) | 1 шт. |

- требования по технике безопасности

- Перед монтажом ТСУ необходимо установить автомобиль на эстакаде или на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, автомобиль затормозить стояночным тормозом, под колёса положить упоры (башмаки).

# Text boxes

*Болт М12х1,25х75(8.8)

*Гайка М12х1,25

самостоп.

2шт.

*Болт М12х1,25х45 (8.8)

*Шайба 12.х24

*Шайба 12.65Г

2шт

*Болт М12х45 (8.8)

*Шайба 12х24-2 шт

*Шайба 12.65Г

*Гайка М12

2 шт

Сцепной шар

Балка ТСУ

*Кронштейн крепления розетки

Отверстие А

*Шайба 12х36

*Шайба 12 .65Г

*Болт М12х1,25х35

4 шт

Кронштейн боковой съемный

левый/правый

Накладка с

гайками М12х1,25 – 2шт

2 шт